MŰLEÍRÁS

MONOR 1. új posta tervpályázatához

Monor, Petőfi S. u. 13. – Hrsz.: 2442

Felvevő és kézbesítő funkciót ellátó körzeti posta

PÁLYÁZAT

Kiíró:	Magyar Posta Zrt. Beruházási és Ingatlan Igazgatóság

Központi Beruházási és Építési Iroda

Budapest, XIII. ker. Lehel út 10/a.

ÉPÍTÉSZETI MŰLEÍRÁS

A telek beépítése

Monor Város Helyi Építési Szabályzata tervezési területünket, a 2442 helyrajzi számú telket „Kisvárosias lakóterület” KL-2 építési övezetbe sorolta, melynek területe 1165 m2.

A telek közműellátottsága teljes.

A területre a helyi előírásoknak megfelelő egyedi tervet készítettünk.

A telek beépítettsége nem lehet nagyobb, mint 40 % - azaz 466 m2.

A telekhez, annak kiszolgáló megközelítésére a József Attila Gimnázium területén átvezető, saját használatú utat biztosít az Önkormányzat 5,0 m szélességben, mivel a Petőfi Sándor utca ezen szakasza gyalogos, sétáló utcaként fog működni. A telek Petőfi Sándor utcai homlokzata felől tehát a kiszolgáló megközelítés nem biztosítható.

Itt kerül kialakításra a közönség-bejárat, a használók forgalma innen bonyolódik.

A postát látogatók parkolási igényeit – mely a főterületek alapterületét figyelembe véve 10 m2-enként 1 gépkocsi állást kell biztosítani – a helyi parkolási rendelet 25 %-os eltérést engedélyez ehhez képest.

A fentiek alapján kialakítandó parkolóhely szükséglet számítása a következő:

38

95

133 m2 / 10 = 13 gépkocsi – 25 % - 10 gépkocsi

-  2  -

10 db gépkocsi 200 m-es körön belül elhelyezhető a Dózsa György út felőli oldalon, még akkor is, ha ez a merőleges beállású parkolóterület egyéb létesítményeket is kiszolgál.

Nem szabad megfeledkezni a kerékpárok tárolásának biztosításáról a Dózsa György út mentén, illetve a parkolószámhoz tervezendő 1 db mozgássérült gépkocsi elhelyezési igényről sem.

A ház személybejáratának szintje a Petőfi Sándor utca járdaszintjénél 45 cm-el magasabban van, így itt három fellépésű lépcsőt, illetve 8 %-os rámpát terveztünk.

A postaudvar megközelítése a saját használatú úton át történik a Dózsa György út felől. A postaudvart 2,0 m magas kerítés határolja és zárható tolókapuval látjuk el. A tolókapu távvezérelt és a gépjármű forgalmat ellenoldalról lámpa kell jelezze az ütközések elkerülésére, mivel az út szélessége 5,0 m, kétirányú forgalmat nem tesz lehetővé. Az elektromos tolókapu távműködtetése a házból történik, mivel a beláthatóság biztosított.

Az udvar területén, melléképületben nyert elhelyezést a motorkerékpár – kerékpár-tároló, melyben 5 motorkerékpár, 20 saját + 50 db elosztásra szánt kerékpár és 4 db gépkocsi éjszakai tárolását is megoldjuk.

Az udvaron nyert elhelyezést a szelektív hulladékgyűjtő, veszélyes hulladéktároló és hulladékgyűjtő edények tároló építménye is. Az egyes helyiségek burkolata csúszásmentes Gres-lap. Falai kisméretű téglafalak, gondosan falazva, vakolatlanul. Eső ellen széltető védelmet kapnak, cserépfedéssel.

A tervezett beépítéssel célunk az volt, hogy a kétszintes elvárás ellenére a ház léptéke jelentősen ne különbözzön a kialakult kisvárosias utcaképtől.

A házat kettéosztó védőtető vonala igazodjon a környező épületek homlokzat-magasságához, vízszintes osztást biztosítva a függőlegesen is három részre osztott háznak.

A tervezett ház leírása

A ház földszintjén 45 cm-el emelt szinten jutunk az 5,60 m2 alapterületű szélfogón át a felvételi terembe. Ez a kettős tér 18 cm szintkülönbségű, két részből áll: a közönségtérből és a felvételi térből.

A ± 0,00 padlóvonalú közönségtér kőagyaglap burkolatot kap természetes színben, kétféle zöld árnyalattal jelölve a védőtávolságot az üzemelő pultoktól.

001. A közönségtér	2 db írópult asztalt - 2 -

4 db ügyfél széket - 3 -

4 db reklámtáblát - 4 -

1 db régi típusú levélgyűjtő szekrényt – 5 tartalmaz.

- 1 -	2 db e.gy. virágláda ékíti majd még a teret, közönségbarát, rendezett, gondozott körülményeket teremtve.

Az üvegfalon szalagfüggöny készül.

A térben ügyfélhívó rendszer működik majd.

Innen átadópultos kapcsolat biztosított a felvételi tér, átadótálcás kapcsolat a diszkrét előterekből a főpénztár és a nagybani értékesítés árusítás tereibe. Ide nyílik, illetve szükség esetén kifelé a fiókbérlők

A felvételi terem másik része a 002. Felvételi tér, 18 cm-es magasabb padlóvonala részén alakítottunk ki

- 6 -	8 db szinti funkcionális egységet ellátó munkahelyet

- 7 -	1 db Erste bankos munkahelyet

- 8 -	1 db postaboltos munkahelyet

- 9 -	1 db postahelyi fiókbérleti kézbesítés + csomagfelvételi munkahelyet

- 10 -	1 db hírlap előfizetés + biztosítás közvetítést folytató munkahelyet.

A 180-200 fiókbérlő szekrény – 11 – elhelyezését úgy terveztük, hogy egy részéhez nyitvatartási időn túl is hozzáférhessenek az ügyfelek.

A csomagmérlegelés – 12 – és ajánlott küldemények – 13 – beosztószekrényének helyét is biztosítottuk.

A bejárati szélfogó mellett nyert kialakítást a tárgyaló – 003. A tarkett burkolatú térben 1 db asztal – 14 – és 3 db ügyfél szék – 3 – kerül elhelyezésre.

A kiírásban szereplő 	 elhelyezése biztosított.

Közlekedőről szükség esetén megközelíthető, de javaslatunk szerint a vezető helyettesi dolgozótérből is nyitható.

A 004. főpénztár a 005. diszkrét előtéren át kapcsolódik az ügyféltérhez. A főpénztár tarkett burkolatú terében

- 15 - 	1 db „L” alakú, 180 x 180-as asztal

- 16 -	1 db munkaasztal

- 17 -	2 db forgószék

- 18 -	1 db iratszekrény

- 22 -	1 db multi safe

- 19 -	2 db értékőrző elhelyezése biztosított.

A diszkrét előteret csúszásmentes kőagyaglap burkolatú 	 berendezése:

- 20 -	1 db írópult, 1 db tárolós ügyfél	 - 3 – és egy táskatartó – 21 – az írópulttal összeépítve.

A helyiség közönségtéri ajtaja elektromosan távirányított.

006. A nagybani értékcikk árusítás tere szinte szimmetrikus 	 a főpénztárral azonos berendezéssel, de 1 fő dolgozó-létszámmal.

007. Diszkrét előtér azonos berendezésű a szemben lévő térrel.

008. Leszámolás: tarkett burkolatú tér. A helyiség átadóablakos kapcsolatú a felvételi térrel.