( Óra-Villa ( Budapest, XII. Diana u. 23/B.( Klasszicista műemléképület revitalizációja ( Eleőd Ákos építész vezető tervező (

Műleírás

( A műemléképület múltját feltáró, felújítását elemző tudományos dokumentációt

Branczik Márta művészettörténész-muzeológus készítette.

A szakvéleményben foglaltakat a terv figyelembe vette, tiszteletben tartotta.

( Meglévő állapot ismertetése

Az épület egyszintes, alápincézett, tetőtere kihasználatlan. Tartószerkezeti szempontból állaga jó,

beavatkozást igénylő technológiai problémát az É-i és NY-i oldal falszigetelési hiányosságai okoznak.

Alaprajz:

A meglévő alaprajz az épület értékei iránt teljesen közömbös , -

( az első traktus nagyvonalú terem-sorának hossztengelyét elfalazva, kisméretű, alárendelt pozíciójú

oldalajtókat alkalmaz ;

( a központi nagyterem teraszkapcsolatát a bejárati ajtó által még figyelembe vett középtengelytől

elhúzva, a két szélső zónában biztosítja ,- a közlekedési útvonal ezáltal mind a terem, mind a

terasz térszerkezete szempontjából kedvezőtlen ;

( a hátsó traktusban az említett középtengely már nem is érzékelhető ,- a nagyterem előtti

fogadó-tér helyett méltatlan előszobácska jelzi a térkoncepció hiányát ;

( a hátsó traktus helyiségektől zsúfolt terét még nyomasztóbbá teszi az eddigiekben felsoroltakhoz

képest is meglepően rossz arányú (túl keskeny, túl hosszú, túl magas) közlekedő-folyosó

( a pinceszint hátsó traktusában a földszintihez hasonlóan zsúfolt kiszolgáló helyiség-sor, első trak-

tusában pedig egyetlen, semmilyen épkézláb funkcióra fel nem használható óriási terem található.

Homlokzatok :

Az épület külső képe alaprajzi rendszerénél jóval pozitívabbra értékelhető: a nagyvonalú,

timpanonos főhomlokzat, a jó arányú oldalhomlokzatok mellett egyedül a háthomlokzat

ritmusok, árnyékok nélküli kopársága igényel orvoslást.

( Tervezett állapot ismertetése

A tervezői koncepció felépítése :

I. a műemléképület meglévő értékeinek tiszteletben tartása, értékeinek méltó rekonstrukciója;

II. egy háromgyermekes család számára, a XXI. század küszöbén: kényelmes, hangulatos otthon

megteremtése , - mely otthont nem „nyomja el” az épület műemlék-mivolta

III. a két szempont egyidejű kezelése, elméleti és gyakorlati harmóniájának megteremtése.

Földszinti alaprajz:

Az első traktus hossztengelyének helyreállításával, az ajtó-sorral megnyitott terasz-kapcsolat

megteremtésével a nappali, és a kapcsolódó helyiségek méltó térszerkezete kibontakozik.

Ez felértékeli a haránt középtengely fontosságát is, melyet a terv a hátsó traktusban nemcsak

a tágas fogadótér kialakításával, hanem egy bevezető, fedett-nyitott tornáccal is hangsúlyoz.

A tornác egyben a háthomlokzat karakteres eleme; pilléreinek alaprajzi pozícióját az épület

meghatározó motívumának, a főhomlokzati tornác oszlopainak vetítése határozta meg.

A hátsó traktus további, kiszolgáló helyiségeinek kialakításánál, és a közlekedőtér méreteinek

meghatározásánál szintén a nagyvonalú, áttekinthető térszervezés volt a meghatározó elv.

- 1 -

( Óra-Villa ( Budapest, XII. Diana u. 23/B.( Klasszicista műemléképület revitalizációja ( Eleőd Ákos építész vezető tervező (

Tetőtéri alaprajz:

A tetőtér tervezésekor jelentkezett dominánsan a bevezetőben említett gondolatsor felelősége:

- egyrészt:

az É-i és a K-i tetőrész" érinthetetlensége", s a másik két oldalon is visszafogott beavatkozás;

- másrészt pedig:

három gyerek (jogos) igénye: közösségi terekre, önálló szobákra , - mozgástérre, fényre.

A tervezett megoldás kulcs-elemei :

( a tetőszerkezet cseréjével (s természetesen: változatlan kontúrral való újjáépítésével)

az alaprajzi szabadság megteremtése ;

( a D-i, s egyben : kerti(!) homlokzat tetőfelületének síkban történő megnyitásával tekintélyes

méretű, derűs, napfényes közösségi tér, quasi "tetőtéri nappali" kialakítása ;

( a középső zónában, az adottságként kínálkozó sötét és alárendelt közlekedő-folyosó helyett:

rejtett megvilágítású, szintben tagolt, inspiratív hangulatú játszó-szoba telepítése

( tágas, és -- az említett szintváltás emelt szintjének "segítségével" -- kompromisszum-mentes

bevilágítású gyerekszobák, s szeparált fürdőszobák biztosítása.

Pinceszint alaprajza:

A lépcső érkezését előtér fogadja, az ehhez kapcsolódó társalgó és dolgozószoba a jelenlegi,

alárendelt külső "pincelépcső" helyett a kertkapcsolathoz méltó megnyitást kapott.

A társalgó jövendőbeli rendezvényeinek sikerét a kis borospince+teakonyha hivatott elősegíteni.

A pince másik oldalán (a meglévő) gk.-tároló, (az áttelepített) kazán, háztartási helyiség

és szauna/öltöző/vizesblokk került elhelyezésre.

Homlokzatok:

A terv tiszteletben tartotta a főhomlokzat és az utcai homlokzat koncepcionális alapgondolatként

megfogalmazott "érinthetetlenségét"; s ugyancsak az épület iránti tiszteletteljes visszafogottsággal

kezelte a kerti homlokzat és a háthomlokzat tervezett arculatát :

( a kerti front tetőterében a hangulatos pihenőterasz síkban tartott, felépítmény nélküli megnyitása

az eredeti tömegformálás ritmusát, a két véghomlokzat karakterének összhangját biztosítja ;

( a háthomlokzat három szimmetrikus tetőfelépítménye, s az azokat vizuálisan összefogó karcsú

tornác pillérei az épület homlokzati ritmusát , - fedésük az "óra-tornác" fémlemez fedését idézi.

Eleőd Ákos

építész vezető tervező

- 2 -